剑阁县2019年第三季度环境质量报告

一、县城区集中式饮用水源地水质

2019年8月22日对剑阁县城区集中式饮用水源地水质进行了监测。监测结果表明：龙王潭饮用水水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838－2002）Ⅲ类标准；监测当月达标取水量13.95万吨，无超标取水量。监测当月水质达标率为100%，无超标现象。本月水质与一季度及去年同期相比，无明显变化。统计情况见表1-1、表1-2、表1-3。

表1-1   2019年8月集中式饮用水源地监测结果

| 所在地 | 水源地断面 名称 | 水源地 类型 | 水质达标率（%） | 主要污染指标 | 单独评价指标 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019年 8月 | 2018年8月 | 2019年4月 |  |  |
| 剑阁县 | 龙王潭饮用水 | 地表水 | 100 | 100 | 100 | 无 | 无 |
| 注：1水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。 2地表水饮用水源地水质监测项目为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）。 3单独评价指标为总氮、粪大肠菌群。 |

表1-2  2019年8月集中式饮用水源地水质评价结果

| 水源地名称 | 水源地监测当月取水量(万吨) | 超标水源地监测当月取水量(万吨) | 是否超标 | 超标项目及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙王潭饮用水源 | 13.95 | 0 | 否 | 无 |

表1-3  2019年8月、2018年8月集中式饮用水源地水质状况比较表

| 饮用水源地 | 饮用水源 | 规定水质类别 |
| --- | --- | --- |
|  | 2019年8月 | 2018年8月 |  |
| 龙王潭 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ |

二、县城区环境空气质量

按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，2019年7月1日至9月30日环境空气质量达标92天，优良天数达标比例为100%，其中优73天，良19天，优良天数同比持平。

2019年3季度县城区环境空气中主要污染物浓度较2018年同期相比：可吸入颗粒物（PM10）浓度为30微克/立方米，同比上升4.5%；细颗粒物（PM2.5）浓度为16.8微克/立方米，同比下降13.4%；二氧化氮(NO2)浓度:16.8微克/立方米，同比下降2.3%；二氧化硫（SO2）浓度为3.9微克/立方米，同比下降39.1%；臭氧（第90百分位值）浓度为102.9微克/立方米，同比上升2.6%；一氧化碳（第95百分位值）浓度为0.5毫克/立方米，同期相比下降16.7%。

三、地表水环境质量

剑阁县环境监测站于2019年5月、7月对地表水控制断面水质进行了监测（地表水控制断面隔月监测）监测结果表明：石羊村（清江河）、大桥村（清江河）、金刚渡口（西河）三个监测点位均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。剑公村（闻溪河）水质为劣Ⅴ类。统计情况见表3-1、表3-2。

表3-1  2019年7月地表水控制断面水质评价结果

| 监测点位名称 | 时间 | 是否超标 | 超标项目及超标倍数 | 规定水功能类别 | 实测类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石羊村（清江河） | 7月、9月 | 否 | 无 | Ⅲ | Ⅲ |
| 大桥村（清江河） | 7月、9月 | 否 | 无 | Ⅲ | Ⅱ |
| 金刚渡口（西河） | 7月、9月 | 否 | 无 | Ⅲ | Ⅲ |
| 剑公村（闻溪河） | 7月、9月 | 是 | 氨氮，超标3.21倍 | Ⅲ | 劣Ⅴ类 |

表3-2    2019年7月地表水断面水质状况与去年同期比较情况表

| 监测点位 | 规定类别 | 监测时间 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019年7月 | 2018年7月 | 2019年9月 | 2018年9月 |
| 石羊村（清江河） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 大桥村（清江河） | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ |
| 金刚渡口（西河） | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ |
| 剑公村（闻溪河） | Ⅲ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |

四、生态补偿断面水质监测

剑阁县环境监测站于2019年7月、9月对金银渡生态补偿断面水质进行了监测，于8月对红岩断面水质进行了监测。监测结果表明：金银渡断面以及红岩断面总磷、氨氮、高锰酸盐指数符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。本月水质与上次水质监测，无明显变化。统计情况见表4-1、表4-2、表4-3，4-4。

表4-1   2019年第三季度生态补偿断面水质监测结果

| 监测点位 名称 | 达标率（%） | 主要污染指标 | 单独评价指标 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019年7月 | 2019年9月 |  |  |
| 金银渡断面 | 100 | 100 | 无 | - |
| 红岩断面 | 2019年8月 | 无 | - |
|  | 100 |  |  |
| 注：1水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 2监测项目为总磷、高锰酸盐指数、氨氮。 |

表4-2  2019年第三季度生态补偿断面水质评价结果

| 监测点位名称 | 是否超标 | 超标项目及超标倍数 | 规定水功能类别 | 实测类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金银渡 | 否 | 无 | Ⅱ | Ⅰ |
| 红岩断面 | 否 | 无 | Ⅱ | Ⅱ |

表4-3 金银渡生态补偿断面水质环比状况比较表

| 监测点位 | 规定类别 | 监测时间 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019年8月 | 2019年6月 | 2018年8月 |
| 红岩断面 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |

表4-4  红岩生态补偿断面水质环比状况比较表

| 监测点位 | 规定类别 | 监测时间 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019年7月 | 2018年7月 | 2019年9月 | 2018年9月 |
| 金银渡断面 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |

五、功能区噪声监测

剑阁县环境监测站于2019年7月对县城区五个功能区噪声进行了监测。监测结果表明：1#宝龙山昼、夜间等效声级符合1类标准、2#怡品景苑昼、夜间等效声级符合2类标准、3#剑门人家公租房昼、夜间等效声级符合3类标准、4#环保局昼、夜间等效声级符合4a类标准、5#沙溪坝火车站昼、夜间等效声级符合4b类标准。统计情况见表5-1、表5-2、表5-3。

表5-1   2019年7月功能区噪声监测结果

| 监测点位 名称 | 达标率（%） |
| --- | --- |
|  | 2019年7月 |
| 1#宝龙山 | 100 |
| 2#怡品景苑 | 100 |
| 3#剑门人家公租房 | 100 |
| 4#环保局 | 100 |
| 5#沙溪坝火车站 | 100 |
| 注：1噪声质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 2噪声监测项目为等效连续A声级。 |

表5-2  2019年7月功能区噪声评价结果

| 监测点位名称 | 是否超标 | 规定功能类别 | 实测类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#宝龙山 | 否 | 1 | 1 |
| 2#怡品景苑 | 否 | 2 | 2 |
| 3#剑门人家公租房 | 否 | 3 | 3 |
| 4#环保局 | 否 | 4a | 4a |
| 5#沙溪坝火车站 | 否 | 4b | 4b |

表5-3  2019年7月、2018年7月功能区噪声状况比较表

| 监测点位名称 | 规定类别 | 监测时间 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019年4月 | 2018年4月 |
| 1#宝龙山 | 1 | 1 | 1 |
| 2#怡品景苑 | 2 | 2 | 2 |
| 3#剑门人家公租房 | 3 | 3 | 3 |
| 4#环保局 | 4a | 4a | 4a |
| 5#沙溪坝火车站 | 4b | 4b | 4b |